## Slide 1: Quantensensor Signal Analyse Pipeline
Simulationsgestützte Analyse von Magnetometer Signalen inklusive Rausch-, drift- und Spike-Detektion

## Slide 2
Funktionsprinzip des Quantensensors
NV-Zentrum basierter Quantensensor (ODMR-Prinzip)

## Slide 3
Architekturdiagramm
Signal Simulation
Preprocessing
Detrend
Lowpass Filter
KPI Extraction
Noise
Peak-to-Peak
Drift Rate
SNR Proxy
Fault Detection
Rolling Z-Score
Spike Segments
Decision Layer
good/noisy/fault
Outputs
Processed.csv
kpi.json
fault.json
Plots (overview, zoom)
csv (time, B_field_T)
generate_signal.py
pipeline.py
End-to-end Software Pipeline zur Auswertung von Quantensensor
Magnetfeldsignalen inklusive Preprocessing, KPI-Analyse und
automatischer Fault Detection.

## Slide 4
Simulation des Verhaltens des Magnetfeldsensors (Quantensensor)
Der Spike simuliert einen kurzzeitigen magnetischen Transienten* (z.B EMI, Stromsprung oder Sensoroffset)
wie er in realen Fahrzeug- und Quantensensoranwendungen auftritt. Er dient als künstlicher Fault zur Anomalie
Erkennung.
* Beispiel:ABS Magnet Pickup Störung, Radgeschwindigkeit Störimpuls, IMU transient, NV-Sensor magnetic glitch
Regelbasierte Anomalieerkennung und Qualitätsklassifikation:
  Noise Bewertung σ noisy (Photon Shot Noise, NV-Fluoreszenzstatistik, Elektronik Noise)
  Drift Bewertung drift_rate ≠ 0 (Temperaturänderung, Alterung, Versorgungspannung driftet, Magnetische Umgebung)
  Transienten Erkennung: spike_count, spike_segments (plötzlicher Sprung, EMI burst: Relais schaltet, Stromsprung, ADC Glitches)
Feature-/ KPI Extraktion & Szenarien Labeling
  Signalbasierte KPI-Extraktion (σ, p2p, drift, spikes)
  Labelbare Szenarien (good/ noisy/ fault)
  Grundlage für regelbasierte Qualitätsklassifikation (Thresholds und Heuristiken)

## Slide 5
integration_time = 1e-2
integration_time  Noise  SNR
Datengenerierung (Signal-Simulation)
sauber
viel Rauschen
Normal + Ereignis
spike
Spike
Dauer: 1-5ms
Amplit: 5x50 Rauschen
Rückkehr: sofort
generate_signal.py
Simulation berücksichtigt:
Quantenschussrauschen (integration_time)
Drift (Temperatur/ Versorgung)
Kurzzeit-Transienten (EMI, Stromsprung)
Realistische Basis für Inbetriebnahme-Test

## Slide 6
Preprocessing & KPI Analyse
Linear Detrend (drift entfernen) und Lowpass Filter (Noise Suppression)
pipeline.py
σ (Noise level): Standardabweichung des Signals
Peak-to-Peak– Maximale Feldvariation
Drift Rate – Feldänderung pro Sekunde
SNR-Proxy: p2p/(2σ)
Quantitative Bewertung von Signalqualität und Sensorstabilität
Scenario | sigma [T] | Drift [T/s] | snr_proxy
good | 3.539832 | -1.697449e-08 | 1.516275
noisy | 3.564075 | 5.301185e-09 | 1.665621
fault | 3.495511 | 1.469641e-08 | 1.811625

## Slide 7
Faults detection
spike_count – Anzahl der Spikes
spike_segments – Zeitfenster der Anomalie
Ableitung bilden ΔB; db[i] = b[i] –B[i-1]
Rolling Z-Score; man vergleicht jede Änderung mit dem lokalen Rauschpegel
Threshold
Segmentierung
Kurzzeitige
Anomalien
pipeline.py
Spike Detection Pipeline:
Ergebnisse:
Automatische Erkennung von EMI-Ereignissen/ Magnetfeld-Glitches
Scenario | spike_count | spike_segments
good | 0 | -
noisy | 0 | -
fault | 1 | 3.0003

## Slide 8
Summary
Entwicklung einer End-to-End Software Pipeline zur:
  Simulation von Quantensensor-Signalen
  Signalaufbereitung (Preprocessing)
  Physikalisch motivierter KPI-Extraktion
  Automatischer Spike-basierter Fehlerdetektion
Automatisierte Sensor-Inbetriebnahme
Robuste Fehlererkennung
Übertragbar auf reale Quantensensoren
Fazit